陕西省建筑工程装饰奖评选办法（修改版）

- 总   则

- 为推进我省建筑装饰装修行业高质量发展，贯彻落实陕西省《关于推动建筑业高质量发展的实施意见》，配合中国建筑工程装饰奖的评选，决定在全省建筑装饰装修行业开展优质工程评选活动，奖名定为“陕西省建筑工程装饰奖（简称：省优装饰奖）”，该奖项每年评选一次，由陕西省建筑装饰协会组织实施。

- 我省境内新建、扩建、改建并已投入使用的各类公共建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、住宅装饰装修工程、古建筑、保护性建筑工程、城市更新工程符合本办法规定条件的，均可参与评选；会员企业在省外及境外承建的项目依据具体情况自愿参评。

第三条 “省优装饰奖”共设有三类奖项：公共建筑装饰类、建筑幕墙类、公共建筑装饰设计类。

第四条 “省优装饰奖”每年评选一次（限会员单位参加），申报单位每年申报合计各类型不得超过3项。协会从每年获奖工程中择优推荐参加中国建筑工程装饰奖（国家优质工程）的评选，“省优装饰奖”评选不收取任何费用。

第五条 企业在我省境内承建的工程荣获“中国建筑工程鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“陕西省建设工程长安杯”、“陕西省优秀工程勘察设计奖”的项目，符合《陕西省建筑工程装饰奖评选条件》的会员企业可直接申报荣获“陕西省建筑工程装饰奖”。

第二章  申报范围

第六条 “省优装饰奖”各类型的申报范围和条件：

一、公共建筑装饰类（包含住宅装饰工程、古建筑工程、保护性建筑工程、城市更新工程）：

1、单项工程造价需在500万元以上；

2、已竣工验收并交付使用，用户评价良好；

3、工程合规、消防验收、环境检测合格。

二、建筑幕墙类：

1、单项工程造价500万元以上、幕墙面积需在6000平米以上，且为申报单位自行施工；

2、工程竣工验收交付使用、用户评价良好；

3、工程合规、消防验收、节能环保达到国家标准。

三、公共建筑装饰设计类：

1、申报项目需是已竣工验收并交付使用的工程；

2、单项工程造价500万元以上；

3、设计合法合规，有合规的批准文件及验收证明，用户评价良好。

第七条 古建筑、保护性建筑、创新型项目、乡村振兴示范镇建设项目的装饰装修工程不受工程造价限制，但建筑面积不低于1500平方米，且为整体装饰装修。

第三章  申报程序及申报资料

第八条 申报“省优装饰奖”的工程，由承建单位按申报资料的要求真实、准确填写，并将申报资料报送陕西省建筑装饰协会秘书处。

第九条 申报“省优装饰奖”工程需同时报送书面资料和电子资料。

一、书面报送资料内容有：（装订规格A4版面并成册）

（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）

- 《陕西建筑工程装饰奖申报表》一式两份；

2、申报工程项目经理（建造师）2张二寸彩色照片和注册证书复印件。

二、电子文档资料内容有：（上述四类工程）

1、申报表（不需要盖章）；

2、申报工程的施工合同、竣工决算、竣工验收或竣工备案资料；

3、项目经理（建造师）注册证书、安全考核证；

4、消防验收合格、室内环境检测合格（有检测资质证书机构的有效）、建筑工程施工许可资料；

5、申报建筑幕墙类工程的除上述资料还应提供建筑幕墙四性试验报告、后置埋件现场拉拔实验报告、有关节能合格的证明等；

6、企业简介（资质、安全、认证等情况）；

7、项目简介：申报工程的简要情况，100-200字，明确工程范围；

8、施工组织简介；

9、反映工程总体概况及工程局部彩色照片5-10张，每张照片注明工程部位名称（如大堂、客房等），照片要求清晰、色彩饱和、像素500万以上；

10、工程PPT文件（用于工程审查时向专家介绍用），内容包括工程全貌、必备的图片资料、隐蔽施工图片、反映施工方法的新工艺、新材料等。PPT文件中的图片须注明工程名称及工程部位名称；

电子资料按项建立文件夹，明确文件夹名称，扫描原件后以U盘报送。

三、申报公共建筑装饰设计类需要的资料：

（1-2项为书面材料，1-9项为电子资料）

- 《申报表》一式两份；

- 完成设计的主设计师相关证书、身份证复印件、2张二寸彩色照片。

3、设计任务书（或招标书）、设计合同、工程竣工验收证明；

4、设计说明：装饰工程所在的建筑情况、设计范围、设计构想及创意、设计风格及特点；

5、建筑装修装饰平面图、综合天花图、立面、剖面、节点图及能够反映建筑物内部的交通组织、 防火分区、设备设置等情况图6～10 张；

6、水、电、暖、通等专业的系统图及设计总说明各 2～3 张；

7、采用新技术、新材料、新工艺的有关情况及相应的图纸资料若干张；

8、能说明工程质量的其他材料；

9、设计工程的PPT资料，包括设计构想、总体布局、工程竣工实景照片5-10张、工程局部图纸等。

第四章  工程评审

第十条 为保证申报工作的质量水平，评审包括：资料审查→现场复查→评审会终审→社会公示→社会公告五个环节。

第十一条 陕西省建筑装饰协会秘书处负责接收资料并组织专家对申报资料进行审查，资料审查阶段查阅工程有关的合规性资料原件和相关技术资料，对资料审查合格的工程组织至少3名专家进行实地复查，现场复查专家从协会专家库中抽取，参与审查的专家需签署廉政承诺书。

第十二条 工程现场复查的内容和要求：

1、听取承建单位对工程质量的情况介绍，重点听取工程特点、难点、新技术、新工艺、新材料及安全质量保证措施。

2、按照复查细则实地查验工程质量和设计施工水平。复查小组要求查看的工程内容和部位，各有关方面不得以任何理由回避或拒绝。

3、听取建设单位（使用单位）对工程质量和施工单位售后服务的评价意见。复查小组与建设单位（使用单位）座谈时，申报单位的人员应当回避。

4、对工程复查情况进行现场讲评并打分。

5、复查小组向评审委员会提交书面复查表。

6、评审委员会由协会领导、专家和相关人员组建，有参评项目的单位应回避。

第十三条 评审委员会工作坚持严格、认真、公正、公平的原则。评审会议须由评审委员本人参加，不得委派代表出席。

第十四条 评审委员会根据被推荐工程的申报资料和工程复查小组的报告，通过审查、讨论、评议，最终以无记名投票方式确定获奖工程。

第十五条 评审会议应有三分之二以上评审委员出席方为有效，同意票数占出席评审委员的三分之二以上（含）者，工程即获通过并向社会公示。

- 表彰及奖励

第十六条 陕西省建筑装饰协会对每年通过“省优装饰奖”评审的承建单位颁发“陕西省建筑工程装饰奖”获奖证书，并在全省通报表彰。

第十七条 对获得“陕西省建筑工程装饰奖”工程的项目经理（建造师）及设计师同时颁发“获奖工程的项目经理”“和“获奖工程的设计师”证书。

第十八条 对获得“陕西省建筑工程装饰奖”的设计和施工单位，协会在行业的信用评比中将予以加分奖励，有条件的地区、部门和企业可对获奖企业和有关人员给予奖励。

- 纪  律

第十九条 为保证评奖工作的公平、公正、公开，评审专家需廉洁自律，协会成立评奖监查小组，监督指导评奖工作。

第二十条 申报单位应如实提供工程的相关资料，不得弄虚作假，积极配合复查专家的现场复查工作。不得向评审、复查及有关人员送礼（金），对违反者，视其情节轻重给予批评教育、撤销申报资格、通报批评、直至取消获奖资格等处罚。

第二十一条 协会秘书处对申报的工程项目应当认真负责，严格把关，做好工程项目的全过程组织、服务和监督。

第二十二条 复查人员和评审委员会成员要秉公办事，廉洁自律。对违反者视情节轻重，给予批评教育，直至撤销其参加工程复查或评委资格。

- 附  则

第二十三条 对已获得“陕西省建筑工程装饰奖”的工程，如在使用中出现重大的质量问题时，评审委员会有权决定组织专家对工程进行鉴定，并有权取消该工程所得的荣誉，收回奖杯和证书。

第二十四条 本办法已经陕西省建筑装饰协会四届二次会长工作会通过。

第二十五条 本办法由陕西省建筑装饰协会秘书处负责解释，自发布之日起执行。

附件1：陕西省建筑工程装饰奖申报表（公共建筑装饰类）

附件2：陕西省建筑工程装饰奖工程复查实施细则（公共建筑装饰类）

附件3：陕西省建筑工程装饰奖申报表（建筑幕墙类）

附件4：陕西省建筑工程装饰奖工程复查实施细则（建筑幕墙类）

附件5：陕西省建筑装饰优秀设计申报表

附件1：

申报编号

陕西省建筑工程装饰奖申报表

（        年）

公共建筑装饰类

工程名称：

申报单位（盖章）：

申报时间：

联 系 人：

联系电话：

企业承诺

我企业申报的本项工程，符合国家和行业施工技术规范及相关技术标准要求，消防验收合格，工程资料真实准确，质量(包括结构和设备安装)优良，达到本省同类型工程先进水平。

申报单位：（盖  章）

负责人签字：                 日期：       年     月     日

一、 工程基本情况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 工程造价 | 万元 | 申报工程施工面积 | 平方米 |
| 工程开工时间 |  | 工程竣工时间 |  |
| 工程施工范围 | （必须与合同签署范围相同，如合同中未详细约定，请申报单位按照竣工验收范围填写具体部位、分项或楼层） |
| 建 设 单 位 |  |
| 设 计 单 位 |  |
| 工 程 简 介 |
| 内容： 1、申报工程所在建筑的总建筑面积、结构类型、层高、防火等级、建筑性质； 2、工程施工的主要部位、特点、难点及亮点； 3、新技术、新工艺、新材料在工程中的应用及自主创新成果，部品工厂化生产现场装配所占工程量的比率； 4、其他说明情况。 |

二、承建单位情况

| 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 法 人 代 表 |  | 总 经 理 |  |
| 施工资质证书编号 |  |
| 建 造 师 |  | 注册证书号 |  |
| 申 报 理 由 |
| 内容： 1、申报单位的基本情况及主要业绩； 2、申报工程的施工组织管理等方面的情况； 3、工程质量创优、施工安全生产、创建文明工地的保证措施； 4、其他应说明的说明。 企业负责人： 公章： |

三、工程用材（主要）

| 序号 | 材 料 | 材 料 品 牌 | 材 料 规 格 | 生 产 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1、主材 2、建议推广使用的新材料 |

四、工程使用单位意见

是否同意本工程参加陕西省建筑工程装饰奖评选 1、同意 □ 2、不同意 □

是否接受陕西省建筑装饰协会专家组对该工程进行现场复查 1、同意 □ 2、不同意 □

使用单位对本工程总体评价： 负责人： 公章： 年 月 日

五、资料审查及工程复查

| 资 料 审 查 | 合格 不合格 承建单位相关证书 □ □ 工程施工合同书 □ □ 工程规模及造价 □ □ 工程开竣工时间 □ □ 工程竣工验收报告 □ □ 工程施工许可 □ □ 消防验收资料 □ □ 室内环境质量检测 □ □ 工程安全方面资料 □ □ 图纸及照片 □ □ 材质证明材料 □ □ 隐检记录 □ □ 节能节材设计 □ □ 申报表填写及资料的规范性 □ □ |
| --- | --- |
| 合格□ 不合格□ 初审人签名： 年 月 日 |

- 工程现场复查（本表由复查专家组填写）

| 内 容 | 标准分 | 得分 | 复 查 记 录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否存在资料否决项 |  |  |  |
| 是否存在安全隐患 |  |  |  |
| 内业资料 | 20.0分 |  |  |
| 吊顶工程(含灯具、风口、喷淋、检修口安装等) | 20.0分 |  |  |
| 墙柱面工程(含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等) | 25.0分 |  |  |
| 地面工程(含楼梯、栏杆、扶手等) | 20.0分 |  |  |
| 新材料、新工艺、新技术 | 5.0分 |  |  |
| 工程总体印象 | 10分 |  |  |
| 总 分 | 100.0分 |  |  |
| 工程复查结论 | 1、合格； 2、基本合格； 3、不合格。 |
| 工程复查小组意见：（请填写“同意推荐”、“不同意推荐”、“整改合格后同意推荐”） |
| 复查组组长签名 |  | 复查专家 |  |
| 复查组领队签名 |  | 复查时间 | 年 月 日 |

七、评  审  结  果

| 评 审 时 间 |  |
| --- | --- |
| 评审专家人数 |  |
| 专家评审意见 | 1、同意 □ 2、不同意 □ |
| 评委会意见 |  |
| 陕西省建筑装饰协会意见： 负责人： 公章： 年 月 日 |

附件2：

陕西省建筑工程装饰奖工程复查实施细则

（公共建筑装饰类）

一、评分标准及要求：

本工程复查总分为100分，复查细则根据装饰装修工程通用部分重点列出了在资料、地面、墙柱面、吊顶、工程总体印象、科技创新六个方面的常见质量通病和涉及安全和使用的问题进行扣分。 详细分项和扣分值见附表。

表中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据工程实际情况，作必要的补充和调整，但必查项目不可取消。

复查评分严格按照下列各项要求及扣分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中，扣分应在复查记实栏中作详细说明。

- 主要执行规范和标准：

复查中执行的规范以国家现行标准规范为主，国家标准规范未涉及部分以行业、团体现行标准、规范为准。

三、古建筑、保护性建筑、乡村振兴项目装饰工程复查要求：

1、企业申报的古建筑工程、保护性建筑、乡村振兴项目的装饰工程，应有各地方行政主管部门对古建筑等的确认文件、修复施工文件、竣工验收合格文件、消防部门验收合格的文件等。

2、古建筑装饰工程的复查重点应放在：中国古建筑典型特征方面，使用安全、结构、耐久性、防火、防雷、防蛀、防腐，并应具有与其使用相适应的水、电、风等配置。

3、乡村振兴项目，应有地方行政主管部门乡村振兴项目的确认文件，复查重点放在特色旅游与生态文明建设等，具备相应的竣工验收和消防验收。

四、装饰奖复查工作，各申报企业需重视工程安全隐患的检查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对如下几个方面进行自查，使其符合相应的国家强制性执行规范和标准。另需重视消防验收工作，复查对防火会进行抽查，对不合格项实行一票否决。

1、室内石材墙柱面干挂、干贴工艺；

2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料；

3、楼梯扶手及栏杆、栏板；

4、安全玻璃：顶面、墙面安装玻璃；

5、变形缝；

6、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载；

7、开关、插座和天花吊顶内的连接电线。

五、装饰奖复查内容：（见附表）

一、资料部分：合计20分，必要文件缺一项否决，安全资料缺一项否决，不进入评审会

|  | 复 查 内 容 | 基准分 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要 文件 | 1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证（此3项可提供电子码或加盖公司公章的复印件） 2、项目经理注册建造师证书、安全考核证； 3、建筑工程施工许可证或相关证明； 4、施工合同（《建筑装饰工程施工合同》）、合同金额、结算金额； 5、工程竣工验收：至少四方责任主体盖章 6、消防验收：工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全，结论为合格。验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录； 7、室内环境质量检测验收报告，需由国家权威部门认可的检测机构出具。 | 一项不合格取消评审资格 |  |
| 工程安 全资料 | 1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件；（需审查原件） 2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图； 3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等； 4、楼梯扶手及栏杆、栏板是否符合强制性条文； 5、变形缝。 | 出现一项即否决 |  |
| 材质证明 | 1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告。 | （每出现一项不合规扣1分） 20 |  |
| 隐检记录 | 1、地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检不全； 防水、水电、设备等隐检不全； 3、隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。 |  |  |
| 质量验收 | 1、分部、子分部、分项质量验收记录不全 |  |  |
| 竣工图 | 1、竣工图未装订成册，未加盖竣工图章； 2、主要部位的竣工图与实际不符。 |  |  |
| 节能设计 | 未体现节能的设计理念，如绿色照明技术应用（节能灯）等节能，节水节材，节地设计，充分利用自然资源的设计。 |  |  |
| 其它 | 资料的规范化、准确性、及时性方面存在缺陷。 |  |  |

二、现场部分：合计80分，有安全隐患即刻否决，不进入评审会

|  | 复查内容 | 基准分值 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶工程 | 一般观感 | 1、天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调； 2、是否采用成品构件的检修口、检修孔、效果如何； 3、阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 | （每出现一项不合规扣1分） 20 |  |
|  | 金属板、石膏板、纤维块材、玻璃吊顶等 | 1、板面裂缝或修痕明显、表面不平整、曲面吊顶不顺畅； 2、造型吊顶不平直、宽窄不均、板块排列不美观； 3、版面安装不严密、收口条翘曲不平； 4、玻璃吊顶未使用安全玻璃、链接是否可靠； 5、吊顶内防火涂料不匀、有裸线、龙骨设置间距不符合规范、电气设备和龙骨混用吊杆。 |  |  |
|  | 其它 | 不符合规范的其它质量问题 |  |  |
| 墙柱面 工程 | 一般观感 | 前面阴阳角不方正、顺直；电器面板与墙面不顺色、交接不严密、横线条高于竖线条。 | （每出现一项不合规扣1分） 25 |  |
|  | 饰 面 砖 工 程 | 1、饰面砖粘贴不牢固、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确； 2、饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染，湿贴瓷砖有空鼓。 |  |  |
|  | 饰面板 工程 | 1、石材墙柱面接缝不平，修补痕迹明显； 2、石材墙面透胶，湿贴石材墙柱面有“泛碱”或“水渍”； 3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致、板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直； 4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、钉眼明显； 5、饰面板内部结构未进行阻燃处理。 |  |  |
|  | 裱糊与软包 | 壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓，拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝，布面走向不一致。 |  |  |
|  | 涂饰墙面 | 油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、阴角凹槽不干净、挂镜线、阳角线不平直等。 |  |  |
|  | 门窗安装 | 1、木门窗（窗扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆； 2、玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便。 |  |  |
|  | 洁具安装 | 洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀、安装不牢固； 卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。 |  |  |
|  | 电器面板 安装 | 相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离 |  |  |
|  | 消防门 | 开启不便或无开启标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵 |  |  |
|  | 其它 | 不符合规范的其它质量问题 |  |  |
| 地面工程 | 一般观感 | 地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好，地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果 | （每出现一项不合规扣1分） 25 |  |
|  | 木地板地面 | 条形地板铺设方向不正确、板面不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。 |  |  |
|  | 板块地面 | 1、石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显； 2、板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显； 3、块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。 |  |  |
|  | 地毯地面 | 1、地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。 |  |  |
|  | 防静电及塑胶地板 | 1、防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告； 2、塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。 |  |  |
|  | 栏杆 扶手 | 1、不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀； 2、栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨； 3、木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。 |  |  |
|  | 地漏 | 地漏设计不合理、安装不规范。 |  |  |
|  | 其它 | 1、厕浴间和有防滑要求的建筑地面是否做防滑处理； 2、不符合规范的其他质量问题 |  |  |
| 是否存在安全隐患 | 隐患原因： | 否决 |  |
| 工程总体印象 | 综合考虑设计实际效果、空间比例尺度、色彩协调、选材合理、使用布局合理性、独特地域文化内涵、防噪音和节能等因素。 | 10 |  |
| 科技创新 | 新材料、新技术、新工艺应用、获奖、专利等 | +5 |  |
| 总分合计 |  | 105 |  |
| 复查人 签字 | 年 月 日 |

附件3：

申报编号

陕西省建筑工程装饰奖申报表

（        年）

建筑幕墙类

工程名称：

申报单位（盖章）：

申报时间：

联 系 人：

联系电话：

企业承诺

我企业申报的本项工程，符合国家和行业施工技术规范及相关技术标准要求，消防验收合格，工程资料真实准确，质量(包括结构和设备安装)优良，达到本省同类型工程先进水平。

申报单位：（盖  章）

负责人签字：                 日期：       年     月     日

一、 工程基本情况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 工程造价 | 万元 | 申报工程施工面积 | 平方米 |
| 工程开工时间 |  | 工程竣工时间 |  |
| 工程施工范围 | （必须与合同签署范围相同，如合同中未详细约定，请申报单位按照竣工验收范围填写具体部位、分项或楼层） |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 工 程 简 介 |
| 内容： 1、申报工程所在建筑的总建筑面积、结构类型、层高、防火等级、建筑性质，施工幕墙面积、幕墙主要类型等； 2、工程施工的主要部位、特点、难点及亮点； 3、新技术、新工艺、新材料在工程中的应用及自主创新成果，部品工厂化生产现场装配所占工程量的比率； 4、其他说明情况。 |

二、承建单位情况

| 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 法 人 代 表 |  | 总 经 理 |  |
| 施工资质证书编号 |  |
| 建 造 师 |  | 注册证书号 |  |
| 申 报 理 由 |
| 内容： 1、申报单位的基本情况及主要业绩； 2、申报工程的施工组织管理等方面的情况； 3、工程质量创优、施工安全生产、创建文明工地的保证措施； 4、其他应说明的说明。 企业负责人： 公章： |

三、工程用材（主要）

| 序号 | 材 料 | 材 料 品 牌 | 材 料 规 格 | 生 产 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1、主材 2、建议推广使用的新材料 |

四、工程使用单位意见

是否同意本工程参加陕西省建筑工程装饰奖评选 1、同意 □ 2、不同意 □

是否接受陕西省建筑装饰协会专家组对该工程进行现场复查 1、同意 □ 2、不同意 □

使用单位对本工程总体评价： 负责人： 公章： 年 月 日

五、资料初审

| 资 料 审 查 | 合格 不合格 企业营业执照 □ □ 设计资质 □ □ 施工资质 □ □ 项目经理资质 □ □ 工程合同 □ □ 竣工验收资料 □ □ 消防验收证明 □ □ 工程验收合格备案证书 □ □ 工程结算报告 □ □ 用户意见 □ □ 热工计算书 □ □ 结构计算书 □ □ 竣工图纸 □ □ 质量管理资料 □ □ 四新技术 □ □ 申报表填写及资料的规范性 □ □ |
| --- | --- |
| 合格□ 不合格□ 初审人签名： 年 月 日 |

- 工程现场复查评分表

（本表由省装协复查专家填写）

| 内 容 | 标准分 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热工计算书 | 10分 |  |  |
| 结构计算书 | 15分 |  |  |
| 竣工图纸 | 20分 |  |  |
| 质量管理资料 | 20分 |  |  |
| 工程实体 | 20分 |  |  |
| 四新技术 | 15分 |  |  |
| 总体评价 | 10分 |  |  |
| 总 分 | 分 |  |  |
| 复查小组组平均分 | 分 |
| 工程复查意见 |
| 复查小组组长签名 |  | 复查专家 |  |
| 复查小组领队签名 |  | 复查时间 | 年 月 日 |

七、评  审  结  果

| 评 审 时 间 |  |
| --- | --- |
| 评审专家人数 |  |
| 专家评审意见 | 1、同意 □ 2、不同意 □ |
| 评委会意见 |  |
| 陕西省建筑装饰协会意见： 负责人： 公章： 年 月 日 |

附件4：                         陕西省建筑工程装饰奖工程复查实施细则（建筑幕墙类）

| 序号 | 复查 项目 | 复查内容 | 评分标准 | 否决项 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要 文件 | 企业营业执照、设计资质、施工资质、项目经理资质、工程合同、竣工验收资料、消防验收证明、工程验收合格备案证书、工程结算报告、用户意见； | 必要文件（原件）缺少一项，取消评审资格。 | 是 |  |  |
| 2 | 热工计算书 | 1）正确、合理选择设计计算参数，如气候分区、朝向、窗墙面积比、透明和非透明幕墙，建筑幕墙热工性能满足建筑节能设计指标要求； 2）建筑幕墙热工计算符合JGJ/T 151-2008的规定； 3）寒冷和严寒地区应进行结露性能评价计算； 4）工程所有的幕墙类型都应有计算，并有明确的结论满足工程设计要求； | 1、缺两种及以上主要幕墙类型的热工计算书（每项扣1-2分） 2、其它不符合要求或不合规情况，扣0.1-0.5分（ ） | 1、无热工计算书； 2、计算出现严重错误； 应一票否决。 | 10 | 结合工程实体查：热工计算书、相关资料等。 |
| 3 | 结构计算书 | 1）正确、合理选择设计计算参数（风荷载、地震作用、自重等计算参数）计算和作用效应组合计算； 2）正确选择计算单元，清晰的受力分析； 3）正确合理的材料力学特性取值; 4）工程所有的幕墙类型都应有计算； 5）计算项目应齐全、完整不缺项（面板强度、挠度计算，结构胶宽度、厚度计算，所有连接件都应进行强度计算，预埋板及锚筋面积（弯、拉）的计算，焊缝长度、高度、宽度计算），并有明确的结论，满足工程设计要求； | 1、缺两种及以上主要幕墙类型的计算书，每项扣1-3分（ ） 2、其它不符合要求或不合规情况，每项扣0.2-1分（ ） | 1、无任何结构计算书的项目； 2、缺工程主要幕墙类型的结构计算书或计算出现严重错误的； 应一票否决。 | 15 | 结合工程实体查：结构计算书、技术资料等。 |
| 4 | 竣工 图纸 | 1）竣工图应正确完整包括工程所有幕墙，按标准要求编制，审批手续齐全并盖有竣工图章，并经幕墙设计单位确认； 2）竣工图内容应包括：目录、设计说明、平面图、立面图、剖面图、各类型幕墙的大样详图，节点图（包括防火、防雷节点、封口节点等），构件图，型材截面图、预埋件或后置埋件图等； 3）设计说明内容包括：设计依据、设计标准、幕墙类型、幕墙物理性能、节能性能、所用材料的牌号、规格（包括节能、保温材料）、标准和设计要求、五金附件标准、加工制作技术要求等； 使用后置锚栓、石材背栓的，应当注明锚栓或背栓的拉拔力设计值和乘以2倍之后的拉拔力试验值； 4）幕墙设计应符合相关规范要求，幕墙节能工程的设计要求等： 5）开启扇与横梁的剖面图，开启扇与左右立柱横剖面图，开启扇与上下立柱横剖面图； 6）立柱横梁连接节点，插芯安装节点，立柱与主体结构上下安装节点及封修节点，内外阴阳转角节点，沉降缝节点，预埋件与主体结构连接节点等。 | 1、竣工图没有设计说明或说明不符合要求的，每项扣1-3分（ ） 2、缺两种及以上主要幕墙类型的竣工图，每项扣3-5分（ ） 3、其它不符合要求或不合规情况，每项扣0.5-2分（ ） | 缺工程主要幕墙竣工图纸、设计说明或竣工图存在严重质量问题。 | 20 | 结合工程实体查：竣工图纸。 |
| 5 | 质量管理资料 | 1、幕墙主要材料选用及其质量要求 1）工程所用材料都应有合格证，其中重要材料，如：受力型材（铝型材、钢材）、面板（玻璃、铝板、石材等），受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等），密封胶条等应提供质量保证资料或性能检测报告； 2）硅酮结构胶、耐候密封胶应按国家、行业有关要求采购、使用；供应厂家提供合格证和性能检测报告等； 3）一个工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶配套使用； 4）幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度符合标准要求；透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比应符合设计要求； 5）幕墙用材料应进行入库检查，没有合格证或未经检验合格的材料不得使用；重要材料使用前应进行复验。 6）进口材料，五金附件等应有商检报告。 2、幕墙性能检测及材料的复验 1）主要受力型材（铝型材、钢材）面板（铝板、铝塑板）材料的复验报告； 2）主要受力螺栓、化学螺栓力学性能检验报告等； 3）连接件、预埋件的焊缝质量检测报告； 4）石材的抗弯强度检验报告； 5）后置埋件现场拉拨力检测报告等； 6）硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告； 7）隐框、半隐框板块的实物剥离试验； 8）淋水试验记录； 9）防雷检测报告。 3、板块加工、组装质量 1）每批、每种规格的单元板块组件出厂应有合格证和检验记录； 2）每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块应有合格证和检验记录。 | 1．部分材料存在质量问题，但不影响安全使用，每发现1处扣5～10分（ ） 2．主要材料（型材、面板）、受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等）五金附件等合格证、材质报告或性能检测报告，每发现缺一项扣1～3分；重要材料则扣5～10分（ ） 3．主要材料、紧固件及附件等入库检查记录，每发现一项扣1～2分（ ） 4．一个同类幕墙工程使用两种或两种以上品牌胶扣10分（ ） 5．石材幕墙中仍使用云石胶，每发现一处扣5分（ ） 6．进口材料无商检报告，每发现缺一项，扣2分。（ ） 7．单元板块的组装件出厂合格证和组装件检查记录，每发现缺一项扣3～5分（ ） 8．隐框、半隐框玻璃板块合格证每发现缺一项扣1～3分（ ） 9．隐框、半隐框玻璃板块每批次的打胶记录（应记录结构胶的牌号、批号、生产日期、有效期、净化剂、打胶日期、操作者）（温度、湿度、双组份胶的拉断、蝴蝶试验记录、养护记录等），每发现缺一项扣5～10分（ ） | 1、主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求； 2、提供的主要材料质量证明资料与工程所用材料不符 3、使用不合格胶或过期胶； 4、施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）， 5、无幕墙物理性能检测报告； 6、后置埋件未进行现场拉拨力检测； 7、石材未做的抗弯强度检验； 8、无硅酮结构胶的相容性、粘结性试验报告； 9、相容性试验注明需要底漆的而未实施. | 20 | 查：质量管理资料，结合工程实体。 |
| 6 | 工程 实体 | 1）幕墙的外观质量符合要求； 2）面板平整；胶缝、装饰线条横平竖直； 3）面板无污染、破损；五金附件无锈蚀； 4）开启窗门密封性好、开启灵活等； 5）工程质量无安全隐患等。 | 1、工程存在质量安全隐患，每项扣5-10分（ ） 2、设计的结构构造存在的安全隐患或较大重的质量问题（扣5-10分）； 3、施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）（每项扣1-3分）； | 工程存在严重质量安全隐患 | 20 | 结合工程实体查： 图纸、质量管理资料等。 |
| 7 | 四新技术 | 采取新材料( )、新工艺( )、获得专利( )，并提供证据最多增加5分。 |  |  | 5 | 查：竣工图纸、申报单位提供证据。 |
| 8 | 总体 评价 | 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人或设计施工人员和资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、简单明了； 资料准备充分有序，易于查找； 用户沟通意见； 工程实体检查顺畅不受阻。 | 1、工程施工主要负责人均未到场（扣1-2分）； 2、资料准备无序不齐全（扣1-2分）； 3、总体印象不佳（扣1-5分）； 4、其它不规范、不到位情况（每项扣0.5-1分） |  | 10 | 1、组织准备情况等； 2、PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等，汇报时间10分钟内）； 3、用户意见。 |
| 9 | 总分 合计 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 复查组检查综述： 1．本工程复查实得分为：（ ）分； 2．工程有无存在否决项：（ ）否决项是 |  |  |  |  |

注：  （1）此表不得涂改，涂改无效；

（2）每项扣分达到本项标准分为止；

（3）检查标识：

a．每项扣分项目后面有一括弧（  ）标记，复查时若未发现问题时打（ ∨ ），发现严重问题打（ × ），存在部分存在问题打（∨ × ），本工程无此项目打基础（ ○ ）；

b．在附加分条件栏中项目，若本工程有此项目打（ ∨ ），无此项目打（ ○ ），并做好书面记录；

工程复查专家组组长：                        专家：

年     月     日

附件5：

申报编号

陕西省建筑工程装饰奖申报表

（        年）

公共建筑装饰设计类

方 案 设计    □

施工图设计    □

工程名称：

申报单位（盖章）：

申报时间：

联 系 人：

联系电话：

企业承诺

我企业申报的本项工程设计，符合国家和行业设计技

术规范及相关技术标准要求，设计资料完整、真实、准确。

申报单位：（盖  章）

负责人签字：                 日期：       年     月     日

- 工程基本情况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 设计时间 |  | 设计类别 | 新建 □ 改建 □ |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 工程面积 |  | 工程造价 |  |
| 设计范围 | （必须与合同签署范围相同，如合同中未详细约定，请申报单位按照设计任务书范围填写） |
| 结构类型 |  | 防火等级 |  |
| 工程设计简介 |
| 1、装饰工程所在的建筑情况。 2、装饰工程设计情况：设计范围、设机构想及创意、设计风格及特点。 |

二、设计单位情况

| 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 法 人 代 表 |  | 总 经 理 |  |
| 设计资质类别等级 |  | 证书编号 |  |
| 主设计师姓名 |  | 职 称 |  |
| 主要设计人员 | 专 业 | 姓 名 | 职 称 | 主要工作 |
|  | 装 饰 |  |  |  |
|  | 结 构 |  |  |  |
|  | 电 气 |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |
|  | 暖 通 |  |  |  |

三、使用单位意见

| 建 设 单 位 意 见 | 是否同意参加陕西省建筑建筑工程装饰奖（设计类）评选 1、同意 □ 2、不同意 □ （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 施 工 单 位 意 见 | 是否同意参加陕西省建筑工程装饰奖（设计类）评选 1、同意 □ 2、不同意 □ （盖章） 年 月 日 |

四、资料审查及工程装饰奖复查内容及标准

（本表由复查专家组填写）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容及评分标准 | 否决项重点提示 | 分值 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要文件 （原件） | 企业营业执照 设计资质 主要设计人员技术职称证书 设计合同 消防设计审核意见书 消防验收意见书 单位工程验收记录 | 缺相关必要的资料 | 20 |  | 查： 相关资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件的有效性；相关图章、图签、签字、相关认可文件。 |
| 2 | 设计图纸 | 一、方案设计 设计理念构思 总体布局 施工图设计 内容应包含但不限于 设计说明（引用规范是否合理） 目录 图例、索引 材料做法表 设备选型表 平面图布置（功能合理性、消防分区、消费通道等是否合理） 综合天花图（排布美观、符合相关规范） 立面图 剖面图、节点图 相关专业图纸（包括暖通、空调、给排水、强弱电、建筑智能化等）的完整性 10）审批手续齐全并盖有出图章、竣工图章、审图章、建设单位认可章、设计师签字 11）有关安全类的需原设计单位认可 评分标准： 1)方案总体设计布局合理性；10分 2）设计构思新颖性，风格独特性；10分 3）在节能绿色环保方面是否有所创新5分 4) 施工图中每出现一处差错扣1～2分； 5) 图纸未经审查、没盖出图章等每缺一项扣3～5分； 6)部分平面、立面、剖面图，主要节点图不全或有错误,每一项扣2～5分； 7)节点设计不符合标准、规范要求每发现1处扣5分； 8)施工图与工程实体不符并未有变更，每发现一处扣3～5分； | 1、图纸违反国家强制性规范（涉及安全的有关内容）； 2、图纸内容严重缺失或存在严重问题。 内容应包括但不限于以下 1）石材干挂（包括过顶石） 2）栏杆栏板 3)吊顶转换层 4)安全玻璃：吊顶玻璃、落地窗、临空玻璃栏板 5)消火栓箱 6)大型灯具安装节点 7)一步台阶 8)结构改动 | 50 |  | 查： 方案设计理念及创意亮点鲜明的独特性；设计布局的实用性、合理性； 施工图纸设计内容的完整性、规范性； 设计图纸与工程实体是否存在不一致性； 专业设备安装排布是否美观、并符合相关技术规范。 |
| 3 | 汇报内容 | 设计范围、理念思路、特点亮点、针对性强、内容完整、汇报精彩 |  | 5 |  | 查：汇报内容的完整性 |
| 4 | 设计效果 | 功能与艺术相结合的完美性 |  | 10 |  | 查：设计图纸、工程实体 |
| 5 | 新技术 | 创新、节能、新材料、新工艺、新工法 |  | 5 |  | 查：设计图纸、工程使用材料、工程实体 |
| 6 | 总体印象 | 组织准备情况、资料情况、现场感受、用户意见等 |  | 10 |  | 查：设计准备是否充分、工程实体、用户意见。 |
| 7 | 总分 |  |  | 100 |  |  |
| 8 | 复查组检查综述： 1.本工程复查实得分为: 分； 2.工程有无存在否决项 (有 或 无)，若存在否决项时，否决项是： 3.复查组意见（同意推荐、整改后同意推荐、不同意推荐）： |

注：（1）复查所依据标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

（2）此表不得涂改，涂改无效；

（3）每项扣分达到本项标准分为止。

复查组组长：                    复查组组员：

复查日期：         年      月     日

五、评  审  结  果

| 评 审 时 间 |  |
| --- | --- |
| 评审专家人数 |  |
| 专家评审意见 | 1、同意 □ 2、不同意 □ |
| 评委会意见 |  |
| 陕西省建筑装饰协会意见： 负责人： 公章： 年 月 日 |

注：

（一）设计复查主要执行以下标准和规范：

1、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

2、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222- 2017

3、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

4、《办公建筑设计标准》JGJ 67-2019

5、《无障碍设计规范》GB 50763-2012

6、《住宅设计规范》GB 50096-2011

7、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015

8、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

9、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

10、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

11、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

12、《中小学校设计规范》GB 50099-2011

13、《地铁设计防火标准》GB 51298-2018

14、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021（2022年4月1日起实施）

15、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（2022年4月1日起实施）

16、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021（2022年4月1日起实施）

17、《砌体结构通用规范》GB 55007-2021（2022年1月1日起实施）

18、《木结构通用规范》GB 55005-2021（2022年1月1日起实施）

19、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410—2020

20、《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

21、《数据中心设计规范》GB 50174-2017

22、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019版）

23、《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2105

24、《剧场建筑设计规范》JGJ 57 -2016

25、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014

26、《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

27、《文化馆建筑设计规范》JGJ/T 41-2014

28、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

29、《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

30、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016

31、《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008

32、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

33、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015版）

34、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）

35、《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003

36、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018

37、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009

38、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

39、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

40、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

41、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

42、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

43、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

44、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010

45、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

46、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

47、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

48、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

49、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005

50、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014

51、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

52、《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2021（2021年10月1日起实施）

53、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

54、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

55、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

56、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012

57、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

58、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

59、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

60、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

61、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

62、参考《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划•建筑•景观)(电气)（2009版）

63、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号

64、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

65、《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489-2021（2021年10月1日起实施）

66、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

67、《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477-2018

68、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467-2018

69、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

70、《饰面石材用胶粘剂》GB 24264-2009

71、《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839-2016

72、北京市地方标准《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/512-2017

（二）参考团体标准和规范：

73、《轨道交通车站装饰装修设计规程》T/CBDA 17-2018

74、《建筑装饰装修室内吊顶支撑系统技术规程》T/CBDA 18-2018

75、《建筑幕墙工程设计文件编制标准》T/CBDA 26-2019

76、《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27-2019

77、《建筑室内安全玻璃工程技术规程》T/CBDA 28-2019

78、《展览陈列工程技术规程》T/CBDA 40-2020

79、《建筑室内装饰装修制图标准》T/CBDA 47-2021

80、《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》T/CBDA 49-2021

81、《老年人照料设施建筑装饰装修设计规程》T/CBDA 50-2021

82、《建筑装饰装修工程BIM设计标准》T/CBDA 58-2022 (2022年4月1日起实施)